Очиститель монтажной пены TriS

Назначение

Высокоэффективное растворяющее и очищающее средство для удаления пятен незатвердевшей пены и очистки пистолета. Растворяет не затвердевшую пену. Неэффективно при удалении высохшей пены.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Удаление пятен свежей пены: Нажатием установите красную деталь сопла на место. На пятно от пены распылите очищающее средство, дайте ему подействовать и затем вытрите поверхность. При необходимости повторите процедуру. Избегайте распыления на незагрязненные поверхности!

Очистка пистолета-аппликатора:

Очистите адаптер пистолета-аппликатора. Присоедините к нему баллон с очищающим средством. Промойте пистолет-аппликатор, нажимая на курок. Это требуется, если: возникают проблемы с выходом пены из пистолета, при длительном (более 1 месяца) перерыве в использовании пистолета, если, по каким-либо причинам, возникает необходимость снять баллон, заменяя его другим. Рекомендуется регулярно, после каждых 2-3 месяцев использования, очищать пистолет для поддержания его в рабочем состоянии и увеличения срока его эксплуатации. Очиститель монтажной пены может повредить некоторые пластмассы, лакированные и окрашенные поверхности, ткани, поэтому защитите не испачканные пеной поверхности до начала работ.

ХРАНЕНИЕ:

Срок хранения 3 года со дня изготовления при условии хранения в сухом, прохладном месте при температуре от + 5 °C до + 25 °C в помещении с хорошей вентиляцией

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Очиститель монтажной пены  содержит легковоспламеняющийся сжиженный газ. Баллон под давлением. Нельзя хранить под прямыми солнечными лучами или при температуре выше + 50 °C. Даже пустой баллон нельзя вскрывать или сжигать. Изолировать от источников огня, не курить. Предотвратить возможное возникновение искр, вызванных статическим электричеством. Предотвратить распространение газа в рабочем помещении или использовать подходящий респиратор. Проверьте достаточность вентиляции при осуществлении работ. Содержит легковоспламеняющиеся компоненты. При недостаточной вентиляции могут образовываться взрывоопасные смеси. НЕ РАСПЫЛЯТЬ ВБЛИЗИ ОГНЯ ИЛИ НА РАСКАЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ! ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!